## Slide 1
Getting started with RaspberryPi
2015. 12. 24
에스코어
hj816.lee@samsung.com
이현진

## Slide 2: index
0. 시작동기
준비물
라즈베리안 올리기
목표정하기
모터컨트롤
remote 환경구축
Demo
Todo

## Slide 3
0. 시작동기

## Slide 4: 0. 시작동기
Korea Linux Forum 2014 참여
  Controlling Home Heater with Open platform (Raspberry Pi & MEAN Stack)
  라즈베리파이로 보일러 컨트롤 하는 세미나
아파트 ‘난방코딩’
  http://www.bloter.net/archives/220360
  라즈베리파이를 이용하여 난방비 절감
나도 해보자
  MOTO : 되면 한다

## Slide 5: 0. 시작동기
멤버모집
  김건수 프로
  김준우 프로
  김기태 프로
나도 껴줘

## Slide 6
1. 준비물

## Slide 7: 1. 준비물 (1/3)
라즈베리파이 보드
  Raspberry Pi 2 Model B
- HDMI to DVI 혹은 HDMI cable
- micro SD
- LAN cable

## Slide 8: 1. 준비물 (2/3)
USB 키보드, 마우스
  처음 환경세팅할 때 필요
issue 및 코드관리
  github를 이용

## Slide 9: 1. 준비물 (3/3)
OS image

## Slide 10
2. 라즈베리안 올리기

## Slide 11: 2. 라즈베리안 올리기
라즈베리파이 홈페이지(https://www.raspberrypi.org/)에서 NOOBS(New Out Of Box Software)를 다운받아 microSD에 넣는다.
라즈베리파이에 필요한 모든 것을 연결한다.

## Slide 12: 2. 라즈베리안 올리기
Raspbian을 선택하고 install 선택
설치 화면 이후에 나오는 화면에서 필요한 설정을 하고 Finish 선택
  password, Internationalisation Options(ko_KR.UTF-8)

## Slide 13: 2. 라즈베리안 올리기
완료

## Slide 14
2-1. 개발환경

## Slide 15: 2-1. 개발환경
개발 환경이 불편
기존 PC

## Slide 16: 2-1. 개발환경
개발환경 개선
  ssh 환경 세팅
  라즈베리파이 터미널에서 raspi-config 입력

## Slide 17: 2-1. 개발환경
NAT
before
after

## Slide 18
3. 목표정하기

## Slide 19: 3. 목표정하기
과정이 어려울지라도 목표는 목표일 뿐 우선 정하자
  드론
  생각해야 할 부분
    프로펠러, 모터, 배터리, 본체, 리모트컨트롤 방법
      목표를 축소하여 모터컨트롤 부터 해보자.

## Slide 20: 3. 목표정하기
로드맵

## Slide 21
4. 모터컨트롤

## Slide 22: 4. 모터컨트롤
장비(추가)구입
  모터, 브레드보드, 모터드라이브(SN754410NE), 건전지소켓, 건전지, 점퍼케이블

## Slide 23: 4. 모터컨트롤
모터드라이브
  라즈베리파이는 내부전압 3.3V에 맞춰 사용을 해야 함.
  5V핀이 있긴 하지만 직접 연결하거나, 외부의 5V기기와 연결하면 망가질 수도 있다고 함.(설명서)
  컨트롤 할 모터는 7.5V
  모터드라이브는 전압 및 전류를 안정적으로 증폭시켜 줌

## Slide 24: 4. 모터컨트롤
  모터 연결 - reference : [라즈베리파이] RC카 만들기

## Slide 25: 4. 모터컨트롤
코드작성
  python
GPIO state

## Slide 26: 4. 모터컨트롤
결과
  위 결과는 python 실행이 아닌, 웹 브라우져를 통해 모터를 컨트롤
  웹브라우져를 통해 어떻게??
192.168.XXX.XXX:8000/rasp_cmd_init/
192.168.XXX.XXX:8000/rasp_cmd_go/
192.168.XXX.XXX:8000/rasp_cmd_back/
192.168.XXX.XXX:8000/rasp_cmd_deinit/
192.168.XXX.XXX:8000/rasp_cmd_getstate/

## Slide 27
5. remote 환경 구축

## Slide 28: 5. remote 환경 구축
Django
  파이썬 웹 개발 프레임워크
  URI을 통해 python 을 실행시킬 수 있음(Restful API)
사용법
  웹서버를 라즈베리파이에서 띄우고 웹브라우져로 접속하여 셋팅된 URI을 통해 motor control
  환경셋팅
    reference : Raspberry Pi에서 Python 3.4와 Django 1.7로 프로젝트 셋업하기
NAT
Web-server
URL: 192.168.XXX.XXX:8000/
rasp_cmd_init/
rasp_cmd_go/
rasp_cmd_back/
rasp_cmd_deinit/
rasp_cmd_getstate/
불편하다!!!
Notes:     Restful API : http를 통하여 웹서버로 구성된 서버에게 데이터 operation을 요청하고 그 결과를 받는 것

## Slide 29: 5. remote 환경 구축
wifi를 이용하자
  wifi 동글 구입
Web-server
URL: 192.168.XXX.XXX:8000/
rasp_cmd_init/
rasp_cmd_go/
rasp_cmd_back/
rasp_cmd_deinit/
rasp_cmd_getstate/
AP
tethering

## Slide 30
6. Demo

## Slide 31: 6. Demo
동작여부를 쉽게 알기 위해 미니카에 모터를 삽입.
시연영상

## Slide 32
7. Todo

## Slide 33: 7. Todo
Servo motor – 방향제어
camera – remote 화면을 모바일에서 확인
추가목표수정

## Slide 34
Thank You!!

## Slide 35: 보드종류
1. 아두이노(ADUINO) 2. 갈릴레오
3. 라즈베리파이

## Slide 36: 라즈베리파이2 스펙